## Slide 1
Ocena przestrzeni publicznej z punktu widzenia pieszych
Piotr Olszewski
Konferencja „Miasto i Transport” - Warszawa, 6 grudzień 2007 r.
 Transplan Konsulting

## Slide 2: Ruch pieszy – zaniedbany środek transportu
Ruch pieszy w planowaniu jest traktowany drugoplanowo
  Podróże piesze często pomijane w badaniach i modelowaniu
  Uważa się, że ruch pieszy jest ‘samoorganizujący’
Podróże piesze:
  10%-30% wszystkich podróży
  każda podróż zawiera segment pieszy

## Slide 3: Ostatnio: wzrost zainteresowania ruchem pieszym
Troska o środowisko
Bezpieczeństwo pieszych na drogach
  piesi są najbardziej narażeni na wypadki
Walory zdrowotne
  chodzenie jest najprostszą formą wysiłku fizycznego
Integracja systemów transportu zbiorowego
  wygodne dojścia warunkiem atrakcyjności KZ
Dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych
  poprawa dostępności zaczyna się od chodników

## Slide 4: Metody oceny warunków dla pieszych
Ocena chodników i ciągów pieszych
  Metoda Fruina/HCM: gęstość  poziom swobody ruchu
  oceny punktowe, czynniki jakościowe
Ocena obszarów/sieci dla pieszych
  dostępność piesza (walkability)
  drążność kwartałów zabudowy
  PEF (wskaźnik środowiska pieszego)
Modele symulacyjne
  analiza potoków pieszych na stacjach, stadionach, etc.
  modele matematyczne bardziej skomplikowane niż dla samochodów

## Slide 5: Badanie dostępności stacji metra w Singapurze
Cel projektu: ocena warunków ruchu pieszego w okolicach 10 stacji metra
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: Badania ankietowe i polowe
Badania ankietowe:
  1550 wywiadów z pasażerami
Pomiary 185 tras dojścia pieszego:
  odległości, schody, spadki, przejścia przez jezdnie, kolizje z ruchem
  ocena czynników jakościowych: zatłoczenie, nawierzchnia, zadaszenie, wygoda, ciągłość (skala: 1 - 5)
Bedok MRT
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: Ekwiwalentna odległość dojścia
Model wyboru dojścia/dojazdu pozwala zidentyfikować czynniki wpływające na uciążliwość dojścia:
  Odległość, schody, przejścia przez jezdnie, kolizje
Ekwiwalentna odległość dojścia EWD oddaje wpływ tych czynników:
EWD = rzeczywista odległość piesza
  + 42.8 (liczba przejść przez jezdnie)
  + 2.7 (liczba schodów w górę)
  + 26.4 (liczba kolizji z ruchem)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Model wyboru dojścia/dojazdu
Prawdopodobieństwo dojścia pieszo (Pw) zależy od różnicy uciążliwości dojścia (Vw) i dojazdu (Vnw):
Uciążliwość jest kombinacją liniową parametrów i zmiennych opisujących dojście i dojazd:
Vw – Vnw = ’xi = 1 x1+ 2 x2 + … + K xK

## Slide 9: Wskaźniki ilościowe
Wydłużenie trasy = stosunek rzeczywistej odległości dojścia do odległości w linii prostej:
  Fd =
Wskaźnik utrudnień w chodzeniu – effekt uciążliwości schodów, przejść przez jezdnie, etc.
  Fo =
średnia odległość dojścia
średnia odległość w linii prostej
średnia ekwiwalentna odległość dojścia
średnia odległość dojścia

## Slide 10: Ocena tras dojścia – wskaźniki ilościowe
Stare stacje
Nowe stacje

## Slide 11: Uciążliwość przejść przez jezdnie
Przejścia przez jezdnie i wiele schodów do pokonania
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Ocena tras dojścia – wskaźniki jakościowe
Nowe stacje mają słabiej rozwinięte sieci piesze
5 = bardzo dobre
1= złe

## Slide 13: Czynniki jakościowe
Zadaszenie Ciągłość, nawierzchnia

## Slide 14: Ocena warunków dla pieszych
Wskaźniki uśrednione dla obszarów obsługi stacji metra
  Wskaźnik wydłużenia tras: 1,21 – 1,40
  Wskaźnik utrudnień w chodzeniu: 1,17 – 1,30
Wskaźnik dostępności pieszej
  porównanie do sytuacji idealnej: chodzenie bez przeszkód
  zakres: 44% - 65%

## Slide 15: Idealne warunki piesze
Chodzenie w linii prostej, brak schodów i kolizji z ruchem kołowym
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: Wnioski
“Ekwiwalentna odległość dojścia” odzwierciedla uciążliwość czynników:
  rzeczywista odległość, schody, przejścia przez jezdnie i kolizje z ruchem
Do oceny środowiska pieszego można zastosować:
  wskaźniki wydłużenia tras i utrudnień w chodzeniu
  wskaźnik dostępności pieszej obszaru
  modele symulacyjne
Metody te:
  mogą służyć do oceny usprawnień dojść pieszych
  mogą być zastosowane w warunkach polskich po kalibracji

## Slide 17: Dziękuję za uwagę